高速全自动氨基酸分析仪技术参数

1 供货范围

一套完整的全自动氨基酸分析仪（包含蛋白水解系统），成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

总则：标准化的外观、运行、维护、备品备件以及制造商服务，所提供的设备是一个制造商的定型产品。

2 整机技术要求

2.1整机性能---以18种蛋白水解氨基酸分析为标准

*2.1.1蛋白水解氨基酸18种分析时间：≤30 min，以提高分析效率，节省试剂消耗

2.1.2进样量2nmol时保留时间重现性：≤CV0.3% (精氨酸) Arg，同时标准偏差≤0.09

2.1.3进样量2nmol时峰面积重现性：≤CV1.0%（甘氨酸，组氨酸）Gly-His

2.1.4检出限≤2.5 pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp

*2.1.5 净分析时间30mim内18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.2（Thr-Ser, Gly-Ala, Ile-Leu）及全部。

2.2其他通用技术要求:

*2.2.1 柱后衍生单元，采用内置热传导膜，长度≤10CM，以提高灵敏度、节省分析时间和试剂的消耗量

*2.2.2 分离柱采用不大于3 μm填料的高理论塔板数分离柱，以提高分析效率，节省试剂消耗

*2.2.3茚三酮和其缓冲液采用独立试剂瓶常温放置，不预先混合，延长试剂保存时间到1年。

2.2.4 内置至少9通道真空脱气机

2.2.5具有提前预警式自动计算每次分析所需要的试剂量功能

2.2.6主要管路均采用耐茚三酮腐蚀的SUS合金或钛合金

2.2.7反应液、缓冲液用氮气预通气除氧，并用正压氮气保护

2.2.8茚三酮衍生试剂采用氮气保护，缓冲液可常温稳定存放，无需低温冷藏，无需氮气保护，节省氮气消耗

2.2.9 输液泵的最大输液速度不大于1.000 mL/min，以进一步提高输液精确度和准确度，同时满足自行装填分离柱的要求；

2.2.10自动进样器进样方式：高压（全体积）可变量直接进样；

2.2.11可实现0~100 μl任意体积直接进样，无需更换任何部件

2.2.12 样品盘位数不小于100位

2.2.13柱温箱：采用半导体制冷加热，非油浴或水浴控温；

2.2.14检测器：分光系统采用凹面衍射光栅，消除像差能力更强

2.2.15色谱工作站，能够实现仪器的控制、数据的采集和处理。能够实现系统的自动清洗，符合GLP/GMP规则，能够进行系统校验性试验、订制客户报告和使用者安全验证,满足用户自行装填分离柱的要求

2.2.16 软件具有开机程序，可一键打开两台泵、两个柱温箱和检测器电源，并自动设置两台泵的流速和柱温箱温度；

2.2.17软件具有自动清洗程序，测试结束后可自动激活清洗维护，清洗后关机，无需手动设置；

2.2.18测试报告可直接保存为DOCX、XLSX、PDF等格式，无需手动粘贴；

2.2.19 软件具有权限分级功能，同时具有审计追踪功能,且不可删除；

2.2.20 软件具有分离柱再装填功能，满足用户自行装填分离柱的需求；

2.2.21 软件具有自动清洗程序，测试结束后可自动激活清洗维护，清洗后关机，无需手动设置。

2.2.22电脑操作系统：工作站系列主机，64位中文操作系统，Windows10, i5及以上处理器，16GB及以上运行内存，2T以上硬盘，20英寸以上显示器

3 制造商的服务

3.1 制造商及设备总承包商的技术代表到工作现场进行工作，协助安装、检查，提交安装完毕的证明。协助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

3.2技术培训：现场对用户进行技术培训培训，内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等，同时提供两个免费国内应用提高培训名额。

4基本配置

4.1双柱塞串联往复半微量泵（输送缓冲液）    1台

4.2双柱塞串联往复半微量泵（输送衍生试剂）  1台

4.3高压全体积直接进样技术全自动进样器      1台

4.4 蛋白水解系统分离柱（填充树脂粒径3µm） 1根

4.5通用型除氨柱    1根

4.6衍生柱（长度不超过10cm）     1根

4.7光栅分光式检测器           1台

4.8蛋白水解标样               1瓶

4.9 蛋白水解缓冲液（不少于7L）  1套

4.10 衍生试剂（不是少于2L）     1套

4.11 进口OpenLAB中文控制软件    1套

4.12 九通道脱气机                 1台

4.13分离柱装填工具                1套

4.14 进样瓶、隔垫、盖（各100个）  1套

4.15 配置耐压可多次使用的专用水解管  30支

5售后服务

5.1 整机质保一年；

5.2报修请求须2小时之内响应，48小时内到达现场；

5.3技术人员做免费现场安装及应用培训；

5.4货期：60天